## Slide 1
Um zukünftige Montage- und Demontagetätigkeiten fachgerecht durchführen zu können stellt euer Ausbilder euch folgende Aufgabe:
„Beantworte den Forumsbeitrag von MAHans914 zur Zerlegung des Hauptgetriebes einer Holzmaschine.“
Bild eines Gesprächs zwischen Ausbilder und Azubi

## Slide 3
Welche Stiftformen gibt es?
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
Notes: • ZYLINDERSTIFTE
• KEGELSTIFTE
• KERBSTIFTE
• SPANNSTIFTE
• KEGELKERBSTIFTE
• PASSKERBSTIFTE

## Slide 4
Um beurteilen zu können, um welche Stiftform(en) es sich handeln könnte, müssen zunächst die Eigenschaften der verschiedenen Stiftformen betrachtet werden. Als Hilfsmittel erhaltet ihr von eurem Ausbilder das Fachbuch „Roloff/Matek Maschinenelemente“.
Bild eines Gesprächs zwischen Ausbilder und Azubi

## Slide 6
Notes: Norm- bezeichnung
Zylinderstift ISO 2338
Kegelstift ISO 2339
Spannstift ISO 8752
Kerbstift ISO 8740
Anwendung
Passstifte (Lagesicherung), Verbindungstifte
Passstifte (sehr genaue Lagesicherung), Verbindungsstifte
Passstifte (Lagesicherung), Befestigungsstifte, Sicherungsstifte, Verbindungsstifte
Befestigungsstifte, Sicherungsstifte
Arbeitsschritte zur Verbindungs- herstellung
Bohren → Reiben
Bohren → Kegelreiben
Bohren
Bohren
Herstellkosten der Verbindung
kostspielig
kostspielig
kostengünstig
kostengünstig
weitere Eigenschaften (Lösbarkeit, Sitzfestigkeit,...)
schwerer lösbar als z.B. Kegelstifte und nicht rüttelfest
Kegelstifte können aufgrund ihrer Form (keglig mit dem Kegel 1:50) die bei häufigem Ausbau auftretende Abnutzung (Lochaufweitung) ausgleichen; lassen sich leicht lösen, sind aber nicht rüttelfest
lassen sich leicht austreiben; nach dem Einschlagen ein rüttelfreier Sitz
Die dadurch gegenüber der unbeschädigt bleibenden Bohrlochwandung entstehende Verspannung hält den Kerbstift rüttelfest

## Slide 7
Notes: DIE LÖSBARKEIT
DIE WIEDERVERWENDBARKEIT
DIE VERLANGTE SCHERKRAFT
DIE HERSTELLKOSTEN FÜR DIE AUFNAHMEBOHRUNG
DIE VERLANGTE FIXIERGENAUIGKEIT

## Slide 8
Um zu überprüfen, ob du dein erworbenes Wissen auf ein Beispiel übertragen kannst stellt euer Ausbilder euch folgenden Arbeitsauftrag:
„Schreibe einen Forumsbeitrag und begründe um welche Stiftform(en) es sich handeln könnte.“
Bild eines Gesprächs zwischen Ausbilder und Azubi

## Slide 11
Notes: Heiliger_Antonius
Rausbohren
Das Rausbohren des Stiftes ist nicht sinnvoll. Zum einen könnte der Stift aus gehärtetem Stahl sein, zum anderen ist es aufwendig, unter anderem auch weil die Bohrung dazu genau zentriert sein müsste.
DX18
Demontage mittels Wärme
Die Demontage mittels Wärme ist sinnvoll. Hierzu sollte man mit Heißluft oder punktuell mit einem Gasbrenner das Zahnrad erwärmen. Zum einen dehnt sich die Bohrung dadurch leicht aus, zum anderen könnte sich eventueller Passungsrost lösen.
FrettchenGT3
beide Durchmesser und die Länge des Stiftes messen und überprüfen, ob es ein Normteil (Kegelstift) ist (z.B. DIN EN 22339)
Der Vorschlag ist sinnvoll und führt dazu, dass man überprüfen kann, ob es sich tatsächlich um einen Kegelstift handelt. Dazu kann man aus den beiden Durchmessern und der Stiftlänge die Kegelverjüngung berechnen und anschließend mit der Norm überprüfen.